## Slide 1
结题报告
轴承 PHM 算法复现与实验系统
面向 PHM2012 RUL 预测与 XJTU-SY 故障诊断的可复现实验框架
Python 3.11
uv + torch 2.10
Notebook reproductions
phm API
系统核心对象
Data Loader
PHM2012 / XJTU-SY
Feature Cache
FFT / time / spectral / band
Trainer
BaseTrainer + callbacks
Paper Models
CBAM-CNN-LSTM / ResCNN-LSTM
2026 · USTC.SSE.BearingPrediction

## Slide 2
PROJECT ROLE
系统作用：把轴承 PHM 实验变成可复现流程
Source: README.md, examples notebooks
02
研究复现
围绕论文主线，把数据读取、特征处理、模型训练、指标输出固定成可重复执行的 notebook。
实验统一
使用同一套 Loader、Processor、Dataset、Trainer、Metric 接口，减少每篇论文从零拼实验脚手架的成本。
答辩展示
缓存、checkpoint、曲线、热力图和指标表都能从同一产物链生成，便于解释系统能力与实验结论。
一句话定位
本项目不是通用大而全 PHM 平台，而是面向轴承数据集和论文复现的轻量实验系统：保留必要抽象，重点保证数据路径、特征、训练和结果可追踪。
RUL 任务
1
PHM2012
诊断任务
1
XJTU-SY
单测
16
unittest
论文
2
local PDFs

## Slide 3
WORKFLOW
端到端工作流：从原始振动信号到复现图表
Source: src/USTC/SSE/BearingPrediction, examples/3-papers
03
数据接入
PHM2012Loader
XJTULoader
特征缓存
Hann FFT
时域/频域/频带
序列样本
SequenceFeatureDataset
窗口化张量
训练器
BaseTrainer
loss/optimizer/callback
评估展示
MSE / F1
曲线/热力图/矩阵
示例调用保持 phm API
from phm.data.paper import SequenceFeatureDataset
from phm.model.paper import PaperCBAMCNNLSTMRegressor
from phm.engine.trainer.BaseTrainer import BaseTrainer
实验产物闭环
cache/paper_features/*.npz 保存特征和 metadata
cache/paper_checkpoints/*.pt 保存模型与标准化器
examples/3-papers/*.ipynb 记录指标、图与复现实验过程

## Slide 4
ARCHITECTURE
UML 架构图：包结构与主要依赖关系
Source: src/USTC/SSE/BearingPrediction
04
examples
guide/demo/paper notebooks
import phm.*
data.loader
PHM2012Loader
XJTULoader
ABCLoader
data.process
FFTMagnitudeProcessor
TimeDomainFeatureProcessor
SpectralFeatureProcessor
FrequencyBandEnergyProcessor
data.paper
build_*_feature_cache
SequenceFeatureDataset
training_artifacts
model.paper
PaperCBAMCNNLSTMRegressor
ResCNNLSTMClassifier
CBAM1D
engine.trainer
BaseTrainer
callbacks
external DataLoader
engine.metric / Evaluator
MSE / RMSE / MAE
Accuracy / WeightedF1
PHM2012Score
cache / outputs
features .npz
checkpoints .pt
PPT / notebooks
映射关系：pyproject 将 src/USTC/SSE/BearingPrediction 暴露为 phm 包，notebook 使用 from phm... 导入。

## Slide 5
DATA & PAPERS
数据集与论文主线：只聚焦轴承任务
Sources: docs/papers/README.md, cache metadata
05
方向 | 数据集 | 论文主线 | 输入特征 | 主要指标
RUL 预测 | PHM2012 | CBAM-CNN-LSTM | 单通道 FFT256 | MSE / RMSE / MAE / R2
故障诊断 | XJTU-SY | ResCNN-LSTM | 双通道 552 维 | Accuracy / F1 / Confusion Matrix
PHM2012 RUL
对每个 acc 文件提取水平通道特征，用剩余寿命归一化标签训练序列回归模型。论文参考：Sun et al., Sensors 2025。
XJTU-SY 故障诊断
基于 3σ FOT 把全寿命样本划分为 Healthy/Faulty，复现论文中的 ResCNN-LSTM 主线对比。论文参考：Qiao et al., IJPHM 2025。
PHM2012 files
24,889
feature rows
RUL windows
17,014
test
XJTU rows
9,216
feature rows
Fault windows
1,366
test

## Slide 6
FEATURES
特征分析：从振动信号到模型输入张量
Source: phm.data.paper.extract_feature_vector, cache/deck-data.json
06
特征维度构成
RUL 为论文主线 FFT-only；Fault 额外拼接统计特征
Chart: dimensions
| PHM2012 RUL | XJTU Fault
FFT | 256 | 512
Time | 0 | 16
Spectral | 0 | 14
Band energy | 0 | 10
Bearing1_3 FFT 热力图抽样
横轴为寿命过程采样，纵轴为 256 个 FFT bin 合并后的频段；颜色越深表示 log 幅值越高。
early
late
low freq
high freq
RUL 输入
Hann window + rFFT，去 DC，取前 256 bins，log1p 后用训练集均值/方差标准化。张量 [B,32,256]。
Fault 输入
每个时间步合并水平/垂直双通道：FFT512 + 时域16 + 频域14 + 频带能量10。张量 [B,8,552]。
标签处理
RUL 使用线性归一化寿命；Fault 使用水平 RMS 的 3σ FOT 划分 Healthy/Faulty。

## Slide 7
PHM2012 RUL
RUL 复现：CBAM-CNN-LSTM 主线与 MSE 展示
Source: PHM2012_RUL_CBAM_CNN_LSTM.ipynb output, Sun et al. 2025 Table 3
07
Test MSE
0.097
ours overall
Test RMSE
0.311
normalized RUL
Test MAE
0.236
normalized RUL
Epochs
100
full run
MSE vs paper Table 3
RUL 归一化 MSE，越低越好
Chart: 
| B1_3 | B1_4 | B1_5 | B1_7 | B2_3 | B2_6
Ours | 0.015482 | 0.090385 | 0.12759 | 0.1741 | 0.026394 | 0.0993
Paper | 0.0047 | 0.0077 | 0.0198 | 0.0137 | 0.0223 | 0.0085
Bearing | Windows | MSE | Paper MSE | RMSE | R2
Bearing1_3 | 2344 | 0.0155 | 0.0047 | 0.124 | 0.809
Bearing1_4 | 1397 | 0.0904 | 0.0077 | 0.301 | -0.132
Bearing1_5 | 2432 | 0.1276 | 0.0198 | 0.357 | -0.569
Bearing1_7 | 2228 | 0.1741 | 0.0137 | 0.417 | -1.146
Bearing2_3 | 1924 | 0.0264 | 0.0223 | 0.162 | 0.673
Bearing2_6 | 670 | 0.0993 | 0.0085 | 0.315 | -0.301
训练损失趋势
100 epochs MSELoss，来自 notebook 日志
Chart: 
| 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100
train loss | 0.0592 | 0.0251 | 0.0165 | 0.0109 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0012 | 0.001 | 0.0013
说明：当前复现保留论文主线结构和 FFT-only 输入，但未进一步做超参搜索/消融；多组轴承结果与论文仍有差距，是后续优化重点。

## Slide 8
RUL EXAMPLES
RUL 示例：两条测试轴承的预测曲线
Source: checkpoint sampled predictions from cache/paper_checkpoints/phm2012_paper_cbam_cnn_lstm_fft_only.pt
08
Bearing1_3 归一化 RUL
True 与 CBAM-CNN-LSTM 预测，抽样窗口
Chart: 
| 0 | 43 | 85 | 128 | 170 | 213 | 256 | 298 | 341 | 383 | 426 | 469 | 511 | 554 | 596 | 639 | 682 | 724 | 767 | 809 | 852 | 895 | 937 | 980 | 1022 | 1065 | 1108 | 1150 | 1193 | 1235 | 1278 | 1321 | 1363 | 1406 | 1448 | 1491 | 1534 | 1576 | 1619 | 1661 | 1704 | 1747 | 1789 | 1832 | 1874 | 1917 | 1960 | 2002 | 2045 | 2087 | 2130 | 2173 | 2215 | 2258 | 2300 | 2343
True | 0.98694 | 0.96883 | 0.95114 | 0.93302 | 0.91533 | 0.89722 | 0.87911 | 0.86142 | 0.8433 | 0.82561 | 0.8075 | 0.78939 | 0.77169 | 0.75358 | 0.73589 | 0.71778 | 0.69966 | 0.68197 | 0.66386 | 0.64617 | 0.62805 | 0.60994 | 0.59225 | 0.57414 | 0.55644 | 0.53833 | 0.52022 | 0.50253 | 0.48441 | 0.46672 | 0.44861 | 0.4305 | 0.41281 | 0.39469 | 0.377 | 0.35889 | 0.34078 | 0.32308 | 0.30497 | 0.28728 | 0.26917 | 0.25105 | 0.23336 | 0.21525 | 0.19756 | 0.17944 | 0.16133 | 0.14364 | 0.12553 | 0.10783 | 0.089722 | 0.071609 | 0.053917 | 0.035805 | 0.018113 | 0
Pred | 0.90447 | 0.91646 | 0.83898 | 0.84937 | 0.90078 | 0.85585 | 0.89509 | 0.84806 | 0.85709 | 0.85131 | 0.86053 | 0.84966 | 0.89532 | 0.82763 | 0.83519 | 0.86172 | 0.83449 | 0.83168 | 0.83897 | 0.82925 | 0.68994 | 0.70096 | 0.75012 | 0.68213 | 0.73196 | 0.70174 | 0.62305 | 0.60426 | 0.57613 | 0.60413 | 0.53774 | 0.5304 | 0.49862 | 0.46334 | 0.44078 | 0.46442 | 0.41878 | 0.4119 | 0.41317 | 0.36723 | 0.46123 | 0.3969 | 0.34342 | 0.36847 | 0.33237 | 0.34824 | 0.29788 | 0.28947 | 0.28496 | 0.27137 | 0.19041 | 0.1694 | 0.14654 | 0.043592 | 0.043089 | 0.042676
Bearing2_6 归一化 RUL
True 与 CBAM-CNN-LSTM 预测，抽样窗口
Chart: 
| 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 | 182 | 195 | 207 | 219 | 231 | 243 | 255 | 268 | 280 | 292 | 304 | 316 | 328 | 341 | 353 | 365 | 377 | 389 | 401 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 474 | 487 | 499 | 511 | 523 | 535 | 547 | 560 | 572 | 584 | 596 | 608 | 620 | 633 | 645 | 657 | 669
True | 0.95571 | 0.93857 | 0.92143 | 0.90429 | 0.88571 | 0.86857 | 0.85143 | 0.83429 | 0.81714 | 0.8 | 0.78143 | 0.76429 | 0.74714 | 0.73 | 0.71286 | 0.69571 | 0.67714 | 0.66 | 0.64286 | 0.62571 | 0.60857 | 0.59143 | 0.57286 | 0.55571 | 0.53857 | 0.52143 | 0.50429 | 0.48714 | 0.46857 | 0.45143 | 0.43429 | 0.41714 | 0.4 | 0.38286 | 0.36429 | 0.34714 | 0.33 | 0.31286 | 0.29571 | 0.27857 | 0.26 | 0.24286 | 0.22571 | 0.20857 | 0.19143 | 0.17429 | 0.15571 | 0.13857 | 0.12143 | 0.10429 | 0.087143 | 0.07 | 0.051429 | 0.034286 | 0.017143 | 0
Pred | 0.59402 | 0.65629 | 0.80783 | 0.8159 | 0.82086 | 0.85546 | 0.91259 | 0.91498 | 0.89686 | 0.83754 | 0.79966 | 0.77765 | 0.78586 | 0.79906 | 0.7481 | 0.63704 | 0.63282 | 0.62466 | 0.61441 | 0.63119 | 0.60973 | 0.57637 | 0.56247 | 0.55917 | 0.57018 | 0.57561 | 0.57431 | 0.56526 | 0.57185 | 0.57337 | 0.57986 | 0.56958 | 0.57934 | 0.5871 | 0.56997 | 0.55464 | 0.55874 | 0.5701 | 0.57343 | 0.56769 | 0.57695 | 0.57093 | 0.55646 | 0.55717 | 0.54845 | 0.56 | 0.55858 | 0.54446 | 0.52027 | 0.53956 | 0.5647 | 0.5702 | 0.54495 | 0.53428 | 0.16153 | 0.04358
Bearing1_3
MSE 0.0155，R2 0.809；曲线贴合度较好，是当前复现里较稳定的一组。
Bearing2_6
MSE 0.0993，R2 -0.301；晚期预测偏差明显，说明泛化仍需改进。

## Slide 9
XJTU-SY FAULT
故障诊断复现：ResCNN-LSTM 主线结果
Source: XJTU_Fault_CNN_LSTM.ipynb, Qiao et al. 2025 Figure 10
09
Accuracy
99.63
% test
Weighted F1
99.63
% test
Fault F1
99.22
% positive class
Epochs
35
full run
论文主线指标对比
ResCNN-LSTM: Paper vs Ours
Chart: 
| Accuracy | Weighted F1
Paper | 0.9639 | 0.964
Ours | 0.99634 | 0.99634
混淆矩阵
True \ Pred | Healthy | Faulty
Healthy | 1043 | 3
Faulty | 2 | 318
错误样本：5 / 1366
训练损失
35 epochs CrossEntropy
Chart: 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35
loss | 0.1885 | 0.0299 | 0.0161 | 0.0101 | 0.0073 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0073 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0081 | 0.0014 | 0.002 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0001
注意：当前故障任务按论文主线做 Healthy/Faulty 二分类，OF/IF/CF/BF 多标签留作扩展，不混入本页主指标。

## Slide 10
FAULT EXAMPLES
故障诊断示例：FOT 标注与概率热力图
Source: XJTU checkpoint sampled predictions and cache metadata
10
Bearing1_1 故障概率时间线
FOT index = 75，概率与真实标签均为 0-1
Chart: 
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115
Fault probability | 5.0931e-07 | 4.6664e-07 | 4.0727e-07 | 4.0755e-07 | 3.8154e-07 | 4.2363e-07 | 4.1689e-07 | 3.9613e-07 | 4.6243e-07 | 4.1889e-07 | 4.9469e-07 | 5.6181e-07 | 5.9005e-07 | 4.5137e-07 | 4.0529e-07 | 5.1499e-07 | 4.4335e-07 | 4.4127e-07 | 4.8462e-07 | 4.4306e-07 | 4.8485e-07 | 4.3617e-07 | 3.9663e-07 | 4.6095e-07 | 4.8891e-07 | 5.7017e-07 | 4.2813e-07 | 4.6283e-07 | 5.4601e-07 | 7.9033e-07 | 5.88e-07 | 5.0376e-07 | 4.4218e-07 | 4.7028e-07 | 5.3626e-07 | 6.1298e-07 | 1.0885e-05 | 0.99981 | 0.99997 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 1 | 1 | 0.99999 | 1
True label | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
测试窗口类别概率热力图
前 96 个测试窗口；上行为 Healthy，下行为 Faulty。
Healthy
Faulty
low prob
high prob
Split | Healthy | Faulty
Raw rows | 7126 | 2090
Test windows | 1046 | 320
FOT 标注
用前期水平 RMS 估计健康统计区间，超过 3σ 后持续异常的位置作为首次故障时间。
模型输出
ResCNN 编码局部时序模式，LSTM 汇聚窗口历史，最终输出 Healthy/Faulty logits。
可视化价值
概率热力图和混淆矩阵能帮助检查类别边界、误报漏报和退化切换点。

## Slide 11
REPRODUCIBILITY
可复现资产：环境、缓存、checkpoint 与 notebook
Source: pyproject.toml, cache directories, tests
11
资产 | 路径 / 配置 | 用途
环境 | Python 3.11 + uv + torch >=2.10,<2.11 | 统一依赖与 macOS/MPS 运行环境
源码包 | src/USTC/SSE/BearingPrediction -> phm | 稳定导入路径，examples 直接 from phm...
RUL notebook | examples/3-papers/PHM2012_RUL_CBAM_CNN_LSTM.ipynb | RUL 主线复现、特征热力图、指标表
Fault notebook | examples/3-papers/XJTU_Fault_CNN_LSTM.ipynb | 故障主线复现、混淆矩阵、概率热力图
缓存 | cache/paper_features/*.npz | 避免重复读取上万 CSV
模型 | cache/paper_checkpoints/*.pt + standardizer/config | 保存训练权重、标准化器和配置
验证命令
uv run python -m unittest discover -v
uv run python -m compileall -q src tests
Notebook 复现实验
examples/3-papers/PHM2012_RUL_CBAM_CNN_LSTM.ipynb
examples/3-papers/XJTU_Fault_CNN_LSTM.ipynb

## Slide 12
CONCLUSION
总结：系统已经能支撑轴承论文主线复现
Sources: implemented notebooks and generated deck data
12
已经完成
仓库从通用 PHM 清洗为轴承方向；数据路径、包名、uv 环境、torch 版本、notebook 示例、两篇论文主线复现和展示产物基本闭环。
实验结论
RUL 主线完成全量运行，整体 MSE 0.097；Fault 主线测试 Accuracy 99.63%，混淆矩阵错误 5 个。
待改进
RUL 与论文表格仍有差距，后续应增加超参搜索、消融、跨工况验证与结果稳定性报告。Fault 可扩展到故障类型多分类/多标签。
答辩时建议讲法
1
先讲系统价值
统一轴承 PHM 数据、特征、训练、评估的工程闭环。
2
再讲架构
用 UML 说明 phm API 下的数据层、模型层和训练评估层。
3
最后讲复现
RUL 讲 MSE 与预测曲线；Fault 讲 Accuracy/F1 与混淆矩阵。
核心信息：这是一个可继续扩展的轴承 PHM 论文复现实验底座，不只是两个脚本。