## Slide 1: 指导老师：翟建芳汇报人：周逸进
工业轴承设备剩余寿命预测（时间序列分析与生存分析）
小组成员：周逸进，朱德豪，邹扬，蔡祎珏
中国科学技术大学 软件学院
2025 年 10 月 27 日

## Slide 2
大纲
研究背景
研究问题与挑战
RUL 预测方法
生存分析模型
数据集与实验
对比与展望

## Slide 3: 研究背景
随着智能制造与工业互联网的发展，工业设备的可靠性与可维护性已成为影响生产效率和安全的重要因素。
传统维护策略包括：
事后维修（Reactive Maintenance）——发生故障后再修复；
定期预防性维修（Preventive Maintenance）——按计划周期维修；
但这两种方式分别导致突发停机与资源浪费。为此，预测性维护（Predictive Maintenance, PdM）成为主流方向，通过数据分析与模型预测设备健康状态与剩余寿命（RUL），实现提前决策。

## Slide 4
研究问题与挑战
主要挑战
多传感器信号：振动、温度、压力等，时序依赖复杂；
退化规律非线性，工况多变；
样本中存在右删失（Right Censoring），即观测期结束设备未失效；
模型需兼顾预测精度、可解释性与泛化能力。

## Slide 5
研究问题与挑战
主要挑战
多传感器信号：振动、温度、压力等，时序依赖复杂；
退化规律非线性，工况多变；
样本中存在右删失（Right Censoring），即观测期结束设备未失效；
模型需兼顾预测精度、可解释性与泛化能力。
本项目将采用两条建模路线：
基于时间序列的 RUL 回归预测；
基于生存分析的失效概率建模。

## Slide 6: RUL 预测方法思路
核心流程：
数据预处理与特征提取（tsfresh
/ sktime）
建模：ARIMA、XGBoost、
LSTM、Transformer
输出设备的剩余寿命估计 RUˆL
常用指标： RMSE、MAE、Score
图: RUL 预测建模流程（示意）

## Slide 7
生存分析建模
基本思想
研究设备在未来时间内仍能正常运行的概率；
使用 (ti, δi) 表示样本：ti 为观测时间，δi = 1 表示失效，0 表示删失；
典型模型：
  Kaplan–Meier 生存曲线；
  Cox 比例风险模型；
  随机生存森林（RSF）；
  DeepSurv 等深度生存模型。
评估指标： C-index、Brier Score、时间依赖 AUC。

## Slide 8: 数据集来源
本项目将使用以下公开工业退化数据集：
NASA Turbofan Engine Degradation Data（UCI）
PHM 2012 Data Challenge（IEEE）
PRONOSTIA Bearing Data（FEMTO-ST）
各数据集均包含：
多通道传感器信号（振动、温度、压力等）；
设备运行周期与失效时间；
适合进行退化趋势建模与寿命分析。

## Slide 9
RUL 与生存分析模型对比
比较维度 | RUL 预测模型 | 生存分析模型
输出形式 | 剩余寿命值（时间） | 生存概率 / 风险率
适用数据 | 完整退化样本 | 含删失样本
优势 | 直观、预测精度高 | 处理删失样本、可解释性 强
常用模型 | LSTM, XGBoost, Trans- former | Cox, RSF, DeepSurv
评价指标 | RMSE, MAE | C-index, IBS, AUC

## Slide 10
预期成果与工作
预期成果
构建了时间序列回归与生存分析两种寿命预测框架；
通过多数据集验证不同方法的适用性；
结果可为设备预防性维护提供决策支持。

## Slide 11
预期成果与工作
预期成果
构建了时间序列回归与生存分析两种寿命预测框架；
通过多数据集验证不同方法的适用性；
结果可为设备预防性维护提供决策支持。
工作
实现数据集、模型、任务和训练器的高度模块化；
整合多种经典与前沿的工业设备 RUL 数据集；
集成专业可视化工具模块服务数据分析；
多种回归模型和生存模型支持，统一接口，方便训练。

## Slide 12
致谢
谢谢！